富顺县人民医院锅炉燃烧机维护保养项目询价采购公告

各供应商：

我院因工作需要，现诚邀具有履行合同所必需的设备、专业技术能力以及具备锅炉燃烧机维修资质的维保单位（或取得具有维修资质单位授权委托的单位）参加我院的锅炉燃烧机维护保养项目询价采购工作，具体内容如下：

一、本次需要维保的锅炉燃烧机共5台（详见保养项目及报价单）

二、本次询价采购为一次性报价，采取低价中标法，供应商所报价最低者为本次比选中标候选单位，控制价为11500.00元，高于控制价的报价为无效报价，报价应包括人工、交通、住宿、税金、安全措施等全部费用。

三、如需维修商提供配件，维修商必须提供符合国家相关标准的，同燃烧机出厂配置品牌的配件和材料，并提供相关证明材料。

四、费用支付方式：工程施工完毕，经验收合格，中标供应商出具正式发票，院方一次性支付合同价款的95%，剩余5%作为质保金，一年质保期满后，在七个工作日内无息支付给中标供应商。

五、询价采购相关事宜：

1、询价文件递交地点：富顺县人民医院后勤科

2、咨询联系人：丁先生 电话：13708150686

3、提交询价文件的截止日期：北京时间2020年4月 8日10时整。

3、询价评审时间：北京时间2020年4月8日10时整。

4、所有报价保留到整数，填写的所有报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。

5、本次询价采购最终解释权归采购人所有。

六、保养项目及报价单：

富顺县人民医院锅炉燃烧机一次维保报价单

项目 生产厂家 规格型号 数量 单位 单位 单燃气燃烧器巡检及保养 百得 4T蒸汽锅炉 1 台 台 工 作 内 容 火焰状态检查，调整燃烧状态，保持高效燃烧（观察火焰燃烧情况，火焰呈蓝红色亮度高） 燃气电磁阀的检查和保养（清理燃气电池阀过滤网，电池阀密闭实验） 3、风压安全保护试验，确定风压保护有效（转动风压开关，调节风压检测压力） 4、燃气低气压开关试验，确定气压保护有效（转动气压开关，调节气压数值） 5、火焰反馈安全保护试验（断开反馈针，查看燃烧器点火是否失败，并报警） 6、紧固接线端子（所有电路的接线端检查及紧固） 7、燃气过滤器的检查和保养（清理过滤网，清理过滤器里面杂质） 8、伺服电机的检查和保养（检查电路和运行过程状态是否正常） 9、燃烧系统联动功能测试（自动停机、自动开机等联动功能运行检测） 10、燃烧负荷调节，接线端紧固； 燃油、燃气两用燃烧器巡检及保养 百得 4T蒸汽锅炉 1 台 工 作 内 容 1、火焰状态检查，调整燃烧状态，保持高效燃烧（观察火焰燃烧情况，火焰呈蓝红色，亮度高） 2、燃气电磁阀的检查和保养（清理燃气电池阀过滤网，电池阀密闭实验） 3、风压安全保护试验，确定风压保护有效（转动风压开关，调节风压检测压力） 4、燃气低气压开关试验，确定气压保护有效（转动气压开关，调节气压数值） 5、火焰反馈安全保护试验（断开反馈针，查看燃烧器点火是否失败，并报警） 6、紧固接线端子（所有电路的接线端检查及紧固） 7、燃气过滤器的检查和保养（清理过滤网，清理过滤器里面杂质） 8、伺服电机的检查和保养（检查电路和运行过程状态是否正常） 9、燃烧系统联动功能测试（自动停机、自动开机等联动功能运行检测） 10、燃烧负荷调节，接线端紧固 11、油泵的检查和保养（检查油泵出力及出油量是否正常） 12、油过滤器的检查和保养（清理过滤网，清理过滤器里面杂质） 13、油系统电磁阀的检查和保养（电磁阀通电后是否正常开启，是否有异响声音） 14、油管路检查是有跑冒滴漏，进行紧固 15、燃油系统点火燃烧，检查燃烧状况并做相应调整； 单燃气燃烧器巡检及保养 百得 1.75MW常压热水锅炉 1 台 工 作 内 容 1、火焰状态检查，调整燃烧状态，保持高效燃烧（观察火焰燃烧情况，火焰呈蓝红色，亮度高） 2、燃气电磁阀的检查和保养（清理燃气电池阀过滤网，电池阀密闭实验） 3、风压安全保护试验，确定风压保护有效（转动风压开关，调节风压检测压力） 4、燃气低气压开关试验，确定气压保护有效（转动气压开关，调节气压数值） 5、火焰反馈安全保护试验（断开反馈针，查看燃烧器点火是否失败，并报警） 6、紧固接线端子（所有电路的接线端检查及紧固） 7、燃气过滤器的检查和保养（清理过滤网，清理过滤器里面杂质） 8、伺服电机的检查和保养（检查电路和运行过程状态是否正常） 9、燃烧系统联动功能测试（自动停机、自动开机等联动功能运行检测） 10、燃烧负荷调节，接线端紧固； 燃油、燃气两用燃烧器巡检及保养 百得 1.75MW常压热水锅炉 2 台 工 作 内 容 1、火焰状态检查，调整燃烧状态，保持高效燃烧（观察火焰燃烧情况，火焰呈蓝红色，亮度高） 2、燃气电磁阀的检查和保养（清理燃气电池阀过滤网，电池阀密闭实验） 3、风压安全保护试验，确定风压保护有效（转动风压开关，调节风压检测压力） 4、燃气低气压开关试验，确定气压保护有效（转动气压开关，调节气压数值） 5、火焰反馈安全保护试验（断开反馈针，查看燃烧器点火是否失败，并报警） 6、紧固接线端子（所有电路的接线端检查及紧固） 7、燃气过滤器的检查和保养（清理过滤网，清理过滤器里面杂质） 8、伺服电机的检查和保养（检查电路和运行过程状态是否正常） 9、燃烧系统联动功能测试（自动停机、自动开机等联动功能运行检测） 10、燃烧负荷调节，接线端紧固 11、油泵的检查和保养（检查油泵出力及出油量是否正常） 12、油过滤器的检查和保养（清理过滤网，清理过滤器里面杂质） 13、油系统电磁阀的检查和保养（电磁阀通电后是否正常开启，是否有异响声音） 14、油管路检查是有跑冒滴漏，进行紧固 15、燃油系统点火燃烧，检查燃烧状况并做相应调整 报价（人民币） 小写： 大写： （报价单位盖章）

（1）维保过程中发现设备零部件老化或损坏，中标供应商应书面向医院人员报告，配件可由医院提供，中标供应商免费更换或按照医院确定品牌规格型号以及价格，由中标供应商购买并免费更换。 （2）维保过程中发现设备、管道腐蚀老化需要大修或更换的，中标供应商应书面向医院报告，并与医院协商处理方案。 （3）阀门、管道漏气不在维保范围内，由医院司炉人员应自行更换或维护。 富顺县人民医院 2020年4月1日